Eksperimentalno povodje reke Reke

Mitja Brilly*, Matjaž Mikoš*, Gregor Petkovšek*, Mojca Šraj*, Janja Kogovšek**,

Damjana Drobne***

Povzetek

Slovenski komite IHP je za eksperimentalno povodje izbral povodje reke Reke. Velikost povodja je 422 km2 in srednji pretok 8.26 m3/s. Reka ponika v Škocjanskih jamah, ki so na UNESCOvem Seznamu svetovne dediščine. V sedemdesetih letih je bila Reka ena od najbolj onesnaženih rek v Sloveniji. V času visokih voda v letih 1999 in 2000 smo izvedli meritve hitrosti, gladin, kalnosti, kemičnih parametrov in teste strupenosti. Glavni cilji teh pionirskih meritev so bili: preveriti mersko opremo v terenskih pogojih visokih voda, zbrati čim več podatkov ter jih primerjati in izpeljati zaključke. V tem članku predstavljamo le nekatere meritve in diskusijo rezultatov.

Uvod

Reka Reka (imenovana tudi Notranjska Reka) je najdaljša ponikalnica klasičnega Krasa. Izvir in deli povirja so na Hrvaškem. Glavni pritoki so Mola, Bistrica, Sušica-Mrzlek, Padež in Sušica. Reka teče po Brkinski sinklinali iz neprepustnih eocenskih flišev, ki jih obdajata dve mezozoiski kraški formaciji (slika 1; Rojšek, 1987). Voda severne formacije površinsko doteka proti Donavskemu bazenu, podzemno pa napaja kraški izvir Bistrica, ki je pritok Reke (Jenko, 1958). Voda iz južne kraške formacije odteka proti Jadranskemu morju. Velikost povodja je 422 km2, gostota vodotokov je na neprepustnem delu dobro razvite rečne mreže okrog 1.7 km/km2. Ob njenem toku leži mesto Ilirska Bistrica in več vasi. Reka ponika v Škocjanskih jamah, ki so od leta 1986 na UNESCOvem seznamu svetovne dediščine. Nato podzemno teče do kraških izvirov Timava, ki se kmalu izlije v Tržaški zaliv (slika 2). Reka je pomembna kot vir vode za preskrbo z vodo (npr. kraški izvir Bistrica) pa tudi kot energetski potencial. Na pritoku Mola sta dva zadrževalnika po 3.5 mio. m3.

Na območju povodja in v neposredni bližini deluje več meteoroloških in vodomernih postaj (slika 3). Večina meteoroloških postaj je padavinskih postaj z zbiranjem podatkov enkrat dnevno, postaja v Ilirski Bistrici pa je klimatološka. Na podlagi podatkov med letoma 1951 in 1998 znašajo enodnevne padavine z 1-letno povratno dobo 64 mm, s 100-letno pa 216 mm. Padavinske podatke daje tudi model ALADIN-SI (napoved) in meteorološki radar na Lisci (Divjak, 1992; Brilly et al., 2000). Od vodomernih postaj sta dve postaji (Cerkvenikov mlin in Trnovo) opremljeni z limnigrafom, ostale pa le z vodomerom (nekatere so tudi že opuščene). Nihanje pretokov po letnih obdobjih je znatno (slika 4), najmanjši pretoki so poleti. Najnižji naravni pretoki so pod 200 l/s, ta voda je iz izvira Bistrica. Reka prične ponikati že 600 m pod vodomerno postajo Cerkvenikov mlin, tako da so Škocjanske jame v času suše brez vode. V letih 1982/83 so bile jame celo 120 dni brez tekoče vode (Rojšek, 1984), kasneje pa se je struga spet zablatila.

Slika 1. Hidrogeološka karta z vrisanimi mejami podpovodij Notranjske Reke (šifra 52xx). Šifre podpovodij so povzete po slovenskem šifrantu padavinskih območij (Brilly et al., 2000).

Slika 2. Povodje Notranjske Reke na karti padavinskih območij Slovenije.

Slika 3. Meteorološke in vodomerne postaje na povodju Notranjske Reke.

Slika 4. Mesečno spreminjanje srednjega pretoka v vodomerni postaji Cerkvenikov mlin (obdobje 1969-1998).

Slika 5. Hidrometrično krilo Valeport (levo) in ultrazvočni merilec Starflow (desno),

pritrjena na mersko lato, VP Cerkvenikov mlin.

Slika 6. Postavitev prenosnega vzorčevalnika ISCO 6700 na zidu ob desnem bregu reke Reke.

Vzdolž toka Notranjske Reke lahko najdemo večje število hidrotehničnih objektov. Tisti, ki so bili namenjeni izkoriščanju njenega energetskega potenciala, so danes večinoma že opuščeni. V Ilirski Bistrici so bili zgrajeni protipoplavni nasipi, ki varujejo industrijski predel mesta. Na izviru Bistrica in kilometer gorvodno od Cerkvenikovega mlina sta opuščeni vodarni. Znani so tudi predlogi, da bi Reko uporabili za preskrbo z vodo za Obalo.

Reka je bila dolgo časa med najbolj onesnaženimi rekami v Sloveniji. Od leta 1969 poteka sistematski monitoring kakovosti (Mejač et al., 1990). Tako so bile v sedemdesetih letih izmerjene vrednosti BPK ob srednjih pretokih med 100 mg/l in 200 mg/l. Glavni vir onesnaženja sta bili kemična in lesna industrija. Stanje se je izboljšalo, ko sta bili izgrajeni akumulaciji Mola (leta 1983) in Klivnik (leta 1987), ki sta zagotavljali minimalni pretok Reke v Ilirski Bistrici v višini 800 l/s, in ko je industrija spremenila tehnologijo.

Slovenski komite IHP (Mednarodni hidrološki program) organizacije UNESCO je leta 1998 izbral povodje reke Reke za svoje eksperimentalno povodje, tam postavil merilne inštrumente in začel z meritvami. S prvimi meritvami smo želeli preveriti merilno opremo v terenskih pogojih visokih voda, zbrati čim več podatkov ter jih primerjati in izpeljati zaključke, ki bi bili v pomoč pri nadaljni zasnovi opazovanj.

Materiali in metode

Pri meritvah pretočnih hitrosti in globin smo uporabljali naslednje inštrumente: hidrometrično krilo Valeport, ultrazvočni merilec hitrosti Starflow in prenosni vzorčevalnik voda ISCO 6700. Hidrometrično krilo Valeport (slika 5) meri pretočne hitrosti s pomočjo vijaka, ki ga vrti obtekajoča tekočina, pretočna hitrost pa se avtomatično preračuna iz frekvence vrtljajev. Obenem ima inštrument tudi senzorja za merjenje tlaka (oziroma globine) in temperature. Možno je povprečevanje merjenih vrednosti v izbranem časovnem intervalu. Del merilne opreme je tudi zapisovalec podatkov (data logger), ki zapisuje in shranjuje izmerjene podatke v izbranih časovnih razmikih. Zaradi plavja, ki se je ujelo na vijak krila, meritve tega merilca hitrosti nekajkrat niso bile zanesljive ali pa merilec sploh ni deloval. Ultrazvočni merilec hitrosti Starflow (slika 5) meri pretočne hitrosti na principu Dopplerjevega pojava v območju od 20 cm/s do 5 m/s. Obenem ta inštrument meri tudi globine vode. Natančnost podatkov je ± 2 % (hitrosti) in ± 0.25 % (globine), zapisujejo pa se v natančnosti 1 mm/s za hitrosti oziroma 1 mm za globine. Inštrument sestavljajo merska enota, kabel in škatla z zapisovalcem podatkov (data loggerj) in baterijo. Prenosni vzorčevalnik vode ISCO 6700 z združljivim zunanjim modulom za meritve hitrosti razen, da je namenjen vzorčevanju vode, meri hitrosti (na ultrazvočnem principu) in globine (tlačna sonda). Deluje v okolju s temperaturo od -18 °C do + 60 °C.

Za meritve kalnosti (vsebnosti suspendiranih snovi) smo uporabljali naslednje inštrumente: turbidmeter Hach SS6, infrardeči merilec suspendiranih snovi Partech IR40 in prenosni vzorčevalnik vode ISCO 3700. Turbidimeter Hach SS6 je inštrument za neprekinjeno merjenje motnosti tekočin (Hach, 1993). Določitev deleža trdnih delcev v tekočini temelji na nefelometričnem principu. Vzorec vode se v telesu turbidimetra preliva ter tako tvori stabilno in ravno vodno površina, ob katero zadeva svetlobni žarek. Delež svetlobe, ki se odbije od lebdečih delcev v prelivajoči se vodi, zazna fotocelica. Delež odbite svetlobe je v neposredni zvezi s koncentracijo lebdečih delcev. Inštrument sestavljata vzorčevalna in kontrolna enota, rezultat meritve pa je izražen v nefelometričnih enotah motnosti (Nephelometric Turbidity Units, NTU). Predpisani stalni pretok skozi turbidimeter 1÷2 l/s smo dovajali s pomočjo prenosne črpalke ISCO. Infrardeči merilec suspendiranih snovi Partech IR40 je podkvasto oblikovan in v njem je vgrajen infrardeči senzor za merjenje koncentracije lebdečih delcev [mg/l]. Deluje na principu absorpcije infrardeče svetlobe in meri koncentracije suspendiranih snovi v območju od 0 mg/l do 1500 mg/l. Postavimo ga lahko kar v vodotok, tako da vodni tok teče med virom svetlobe in senzorjem, ki sta vsak na svoji strani podkvastega merilca. Razdalja med njima je 40 mm. Kabel dolžine 10 m povezuje senzor s sistemom za zapisovanje podatkov (data logger). V ta namen smo uporabljali prenosni sistem 770 istega proizvajalca (Partech, 1997). Prenosni vzorčevalnik vode ISCO 3700 je programabilen vzorčevalnik tekočin (ISCO, 1993). Za zajem vzorcev uporablja peristaltično črpalko. Vzorčevalni krog vključuje čiščenje črpalne cevi pred in po zajemu vzorca, s čimer se prepreči medsebojno onesnaževanje vzorcev. Možno je odvzeti do 24 vzorcev, odvisno od velikosti vzorčevalne posode. Parametre procesa vzorčevanja (začetni čas, prostornino vzorca, frekvenca vzorčevanja, sestavljanje vzorcev itd.) nastavi uporabnik. Odvzete vzorce so analizirali na Inštitutu za zdravstveno hidrotehniko FGG Univerze v Ljubljani (IZH, 2000) po standardu DIN 38409-H2-2. Najprej so določili prostornino vzorca, nato pa vsebino filtrirali skozi filter z odprtinami velikosti 2 m. Ostanek na filtru je bil sušen eno uro pri 105 °C in stehtan (sušina). Nato so vzorec žarili pri 550 °C in ponovno stehtali (žarina).

Kakovostne parametre smo merili s prenosnim vzorčevalnikom vode ISCO 6700, ki je prav tako programabilen vzorčevalnik tekočin (slika 6). Poleg že omenjenih meritev hitrosti in globin, smo z združljivo sondo YSI 600 merili še temperaturo (mersko območje - 5 °C do + 45 °C; natančnost ± 0.15 °C; ločljivost 0.01 °C), raztopljen kisik (0 mg/l do 20 mg/l; ± 0.2 mg/l; 0.01 mg/l), pH (0 do 14; ± 0.2; 0.01) in elektroprevodnost (0 mS/cm do 100 mS/cm; ± 0.5 % izmerjene vrednosti + 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm ali 10µS/cm).

V raziskavi strupenosti nas je zanimala strupenost potoka Trnovšek in strupenost reke Reke pod izlivom tega potoka. Vzorce iz Reke smo vzeli v letu 1999 dvakrat in sicer vsakokrat pred in po merjenem poplavnem valu (maj in november). Strupenost smo testirali s tremi testi strupenosti. To so Daphnotoxkit FTM z vodnimi bolhami (Daphnia magna), Thamnotoxkit FTM z drugo skupino sladkovodnih rakov Thamnocephalus platyurus in Protoxkit FTM z enoceličnimi migetalkarji (protozoji) vrste Tetrahymena thermophila. Test strupenosti z vodnimi bolhami se uporablja tudi pri rednem letnem monitoringu kvalitete celinskih voda, zato nas je zanimala tudi primerjava v občutljivosti med vsemi tremi testi.

Meritve v letih 1999 in 2000

Meritve smo opravili tedaj, ko je vremenska napoved v predhodnih dneh obetala nastop obilnih padavin in s tem pojav visoka voda. Ti termini so bili: 21.5.-24.5.1999, 16.11.-21.11.1999, 28.3.-5.4.2000 in 11.4.-17.4.2000. Meritve hitrosti in globin so se izvajale na vodomerni postaji Cerkvenikov mlin, meritve kalnosti in kakovosti pa 1 km gorvodno v bližini opuščene vodarne. Ekotoksikološke meritve so bile opravljene posebej.

Dne 21.5.1999 so na klimatski postaji v Ilirski Bistrici ob 7:00 izmerili 21.6 mm padavin v preteklih 24 urah, v naslednjih pa še dodatnih 7.3 mm. Meteorološki radar na Lisci ni deloval, na voljo pa je bila napoved modela ALADIN-SI. Do 24.5.1999 smo merili pretočne hitrosti in gladine ter kakovost vode. Meritev kalnosti je bila opravljena samo z inštrumentom Hach SS6 in sicer za dan 21.4.1999. V dveurnih razmikih so bile opravljene kemijske analize KPK, BPK5, NO3, PO4  in Cl.

Skupne izmerjene padavine v Ilirski Bistrici v obdobju 15.11.-23.11.1999 so bile 74.2 mm, dnevni maksimum (21.3 mm) pa je bil dosežen 18.11.1999. Podatke o porazdelitvi padavin smo dobili iz radarja na Lisci, napoved modela ALADIN-SI v tem času ni bila na voljo. Na voljo so bili tudi podatki iz VP Cerkvenikov mlin. V tem času smo izvedli meritve pretočnih hitrosti in gladin, vzorčevanje kakovostnih parametrov pa je potekalo prej in kasneje v času nizkih pretokov.

V obdobju od 28.3. do 5.4.2000 so bile opravljene meritve pretočnih globin in hitrosti, vendar je bil ob koncu meritev zapisovalec podatkov (data logger) ultrazvočnega merilca odklopljen in tako vsi podatki za ta inštrument izgubljeni. Hidrometrično krilo je izmerilo gladine za ves čas meritve, hitrosti pa le za prvih nekaj ur. Kalnost smo merili z vsemi tremi inštrumenti, zaradi težav s črpalko pa rezultati meritev s turbidimetrom Hach SS6 niso bili na voljo ves čas. Opravili smo tudi meritve kakovosti vode.

Dne 11.4.2000 so v Ilirski Bistrici izmerili 23.9 mm padavin, v obdobju 11.4.-16.4.2000 pa skupno 34.4 mm. Radar na Lisci ni deloval, na voljo pa je bila napoved modela ALADIN-SI. Podatki iz VP Cerkvenikov mlin niso bili na voljo. Opravili smo meritve pretočnih hitrosti in globin, pri čemer je meritev hitrosti s hidrometričnih krilom veljavna le prva dva dni.

Slika 7. Zvezi med pretočno hitrostjo v in globino h (krivulja v-h) za dve meritvi,

izmerjeni z ulrazvočnim merilcem.

Slika 8. Meritev kalnosti v dneh od 29.3. do 30.3.2000, podano je tudi spreminjanje

pretočne globine v času meritve.

Slika 9. Parametri kakovosti vode in gladine vode za meritev od 20.5. do 25.5.1999.

Rezultati in diskusija

Pri meritvah hitrosti je dobro uspela zlasti prva meritev (maj 1999). Primerjava z zadnjo meritvijo (april 2000) kaže, da se zvezi med pretočno hitrostjo in globino (v-h krivulja) pri teh dveh meritvah dobro ujemata (slika 7). Pri meritvah s hidrometričnim krilom je bilo nekaj težav zaradi plavja, ki se je ujelo na krilu, zato je ta inštrument za tovrstne terenske meritve manj primeren, predvsem, če ne moremo zagotoviti dnevnega nadzora. Ultrazvočni merilec pa bi bil zelo koristen kot dodatna merilna oprema v vodomernih postajah v Sloveniji. Opazili smo tudi razlike v izmerjenih globinah med inštrumentoma.

Pri meritvah kalnosti smo opazili precejšne razlike med inštrumenti (slika 8). Korelacija med merjenimi vrednostmi NTU in koncentracijo suspendiranih snovi [mg/l], kot tudi korelacija med neposredno metodo (vzorčevanje z ISCO 3700) in metodo z infrardečo svetlobo (Partech IR40) je bila relativno slaba (R ~ 0.85 oziroma R2 ~ 0.70). Vzrok slabše korelacije je kompleksnost meritev koncentracije suspendiranih snovi. Časovna turbulentna nihanja niso razlog za te razlike, saj so povprečenje vrednosti skozi daljše časovno obdobje opravili že inštrumenti sami. Zato lahko sklepamo, da so razlike v merjenih vrednostih nastale predvsem zaradi razlik v merilni tehniki. Neposredno metodo lahko smatramo kot relativno točno metodo, ki poleg tega zajame tudi skoraj vse velikostne razrede suspendiranih snovi (d > 2m). Njena pomanjkljivost pa je dokaj majhen vzorec, ki je tako izpostavljen napaki turbulentnega nihanja. Drugi dve metodi omogočata povprečenje skozi določen časovni interval, imata pa druge pomanjkljivosti. Metoda z absorpcijo infrardeče svetlobe je občutljiva na velikost delcev in njihovo koncentracijo. Turbidimeter pa je zasnovan tako, da mersko točko dosežejo le drobni delci, ki v vodotoku povzročajo motnost (wash load).

Pri prvi meritvi kakovosti vode (maj 1999) niso bila ugotovljena večja nihanja parametrov, razen elektroprevodnosti (razlike do 8 µS/cm) dne 24.5. (slika 9). Meritve raztopljenega kisika (DO) so se izkazale za težavne, in uporabljeni merilec bo treba preveriti. V obdobju 5.1.-10.1.2000 je bil opažen padec pH v popoldanskem in večernem času (iz pH = 8.2 na pH = 7). V obdobju najvišje vode od 28.3.-3.4.2000 so se pojavile težave pri meritvah pH, elektroprevodnosti (SEC) in raztopljenega kisika (DO), bržkone zaradi plavja in visoke kalnosti. Dobre rezultate je dala meritev temperature in kemične analize vode.

Pri analizah strupenosti smo ugotovili, da so primerni za ugotavljanje strupenosti izbranih vzorcev samo enocelični migetalkarji. S pomočjo enoceličnih protozojev smo ugotovili, da 40 % vzorec izcedne vode iz deponije kvarno deluje na njihovo razmnoževanje. Tako smo določili, da je EC20 (»effect concentration«, ki za 20 % zmanjša prirast) dosežena pri 40 % vzorcu. Kljub temu, da druga dva organizma nista pokazala strupenosti testiranih vzorcev, pa lahko trdimo, da je izcedna voda iz deponije strupena, ima torej potencialen kvarni učinek na organizme, ki živijo vzdolž potoka Trnovšek. Testi strupenosti vode iz Reke pa so pokazali, da voda tako pred kot tudi po poplavnem valu ni strupena za izbrane tri testne organizme. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da vodne bolhe niso dovolj občutljive za ugotavljanje strupenosti vode, ki priteče iz deponije organskih odpadkov iz tovarne organskih kislin. Smiselno bi bilo razširiti spekter organizmov, s katerimi redno testiramo kvaliteto voda (Persoone et al., 2000;  Drobne & Štrus, 2000). Iz rezultatov pa tudi vidimo, da kljub prenehanju odlaganja na deponijo, iz nje še vedno iztekajo strupene snovi, ki ogrožajo okolje. Deponijo bi bilo nujno sanirati. To je še posebej pomembno zato, ker te snovi pritečejo v reko Reko in z njo v Škocjanske jame.

Zaključki

Moderna merilna oprema in uporaba različnih sond (za meritev globine, hitrosti, pH, elektroprevodnosti itd.) je nujna za razvoj hidrologije. Nekaj te merilne opreme bi moralo postati standardna merilna oprema vodomernih postaj v Sloveniji.

Nova merilna oprema daje natančnejše rezultate, ki ponujajo možnost raziskati pojave, ki do sedaj še niso bili obdelani.

Merilno opremo je treba preskusiti v terenskih razmerah in tako pridobiti izkušnje za rokovanje z njo.

Vsi zbrani podatki in preliminarna analiza rezultatov bo objavljena na zgoščenki, s čimer bo dana možnost nadaljnjega raziskovalnega dela.

Literatura

Brilly, M., Rakovec, J., Vrhovec, T., Vidmar, A., Gregorič, G., Šraj, M. (2000). Application of meteorological mesoscale model ALADIN-SI for hydrological forecast. Hydrology days, April 3-6, 2000, Colorado State University, Fort Collins,Colorado str.8-20 .

Divjak, M. (1992). Operational radar measurements of rainfall: the accuracy of point estimates of rainfall rate. V: Int. Weather Radar Networking (ed. Collier, C.G.). Dordrecht, Kluwer Academic Publisher, str.55-59.

Drobne, D., Štrus, J. (2000). Toxicity determination of zinc and cadmium,  single and in combination, with a battery of  Toxkit microbiotests. V: New Microbiotests for routine Toxicity Testing and Biomonitoring (eds. Persoone, G., Janssen, C., De Coen, W.), Kluwer Academic Publisher, str.481-486.

Hach Company (1993). Model SS6 and SS6 SE Surface Scatter Turbidimeter. Instruction Manual, 59 str.

ISCO (1993). 3700 Portable Samplers. Instruction Manual, 212 str.

IZH (2000). Poročilo o določevanju neraztopljenih snovi in žarilnega ostanka v reki Reki. Univerza v Ljubljani, FGG, Inštitut za zdrvastveno hidrotehniko, poročilo, 2 str.

Jenko, F. (1958). Vodnogospodarski osnutek porečja Soče in Timava. Vodna skupnost Slovenije, Ljubljana.

Mejač, B., Roš, M., Dular, M., Rejic, M., Ponikvar, P. (1983). Pollution of the river Notranjska reka. Simpozium international “Protection du Karst  l’occasion du 160-anniversarie de Škocjanske jame”, Lipica.

Partech Instruments (1997). System 770 Instruction Manual.

Rojšek, D. (1984). Vodne razmere v porečju Reke in Škocjanski jamah leta 1983. Naše jame, str.69-72.

Rojšek, D. (1987). Fizičnogeografske značilnosti in naravne znamenitosti porečja Notranjske Reke. Varstvo narave 13, str.5-24.

Persoone, G., Janssen, C., De Coen, W. (2000). New Microbiotests for routine Toxicity Testing and Biomonitoring. Kluwer Academic/Plenium Publisher.

# Footnotes

* Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za splošno hidrotehniko, Jamova 2, Ljubljana

** Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, Postojna

*** Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana